Wanneer we gebruik maken van P pilootsymbolen in een blok van K symbolen (K-P datasymbolen, P pilootsymbolen) kunnen we ten hoogste P DCT-coëfficiënten Xn schatten. We willen de P pilootsymbolen op posities k0, k1, ..., kP-1 plaatsen, zodat :

voor n1(n2 en n1, n2 = 0, ..., P-1

Hierbij geldt :

en

voor n1, n2 = 0, ..., K-1

Hieruit volgt (vervang K en k door P en i in de uitdrukking hierboven) :

voor n1, n2 = 0, ..., P-1

We proberen nu  uit te drukken in termen van  :

voor om het even welk verband tussen i en ki

voor n>1

Omdat het argument van  geheel moet zijn, moet K een oneven veelvoud zijn van P. Dan geldt, voor n = 0, ..., P,

voor i = 0, ..., P-1

Kiezen we nu ki = ((2i+1)K-P)/(2P), dan geldt

voor n1(n2 en n1, n2 = 0, ..., P-1

Hieruit volgt een eenvoudige vergelijking voor de schattingen van de DCT-coëfficiënten Xn (n = 0, ..., N-1 met N(P, en voor de Cramer-Rao grens op de corresponderende MSE.

Opmerkingen :

1) Wanneer K geen oneven veelvoud is van P, maar wel een even veelvoud van P, dan kiezen we ki = (2i+1)K/(2P) of ki = ((2i+1)K-2P)/(2P). De orthogonaliteitsvoorwaarde is dan slechts bij benadering voldaan, maar de benadering is nauwkeurig (zo blijkt uit een numeriek voorbeeld)

2) Wanneer het aantal pilootsymbolen P een veelvoud is van het aantal te schatten DCT-coëfficiënten N, dan zijn er nog andere mogelijkheden op de pilootsymbolen te plaatsen zodat er orthogonaliteit wordt bekomen : we plaatsen P/N pilootsymbolen symmetrisch rond elk van de posities ((21+1)K-N)/(2N), voor i = 0, ..., N-1. We bekomen orthogonaliteit (zo blijkt uit een numeriek voorbeeld) wanneer :

a) K een oneven veelvoud is van N, en P/N is oneven

b) K een even veelvoud is van N, en P/N is even